STRUTTURA DEL FILE SYSTEM

indice

Richiami sul file system

Organizzazione del file system su disco

System call e strutture dati dinamiche

1.	RICHIAMI SUL 
FILE SYSTEM

FILE SYSTEM UNIX: caratteristiche generali

•	Struttura gerarchica

•	Files senza struttura ("byte stream")

•	Protezione da accessi non autorizzati

•	File & device independence

•	Semplicità

FILES UNIX

I tipi (principali) di files sono tre:

•	Files ordinari

•	Directories

•	Files speciali

Il sistema assegna biunivocamente a ciascun file un identificatore numerico, detto i-number ("index-number"), che gli permette di rintracciarlo nel file system.

FILES ORDINARI

•	Sono sequenze di byte ("byte stream")

•	Possono contenere informazioni qualsiasi (dati, programmi sorgente, programmi oggetto,...)

•	Il sistema non impone nessuna struttura

Esempi:

ORGANIZZAZIONE DEI FILE

Per consentire all'utente di rintracciare facilmente i propri files, Unix permette di raggrupparli in directories, organizzate in una (unica) struttura gerarchica:

DIRECTORIES

•	Sono sequenze di bytes come i files ordinari

•	Differiscono dai files ordinari solo perché non possono essere scritte da programmi ordinari

•	Il loro contenuto è una serie di directory entries:

•	... che definiscono l'associazione fra gli
i-number (usati dal sistema) e i filename mnemonici (usati dall'utente):

ESEMPIO

Come si vede, ogni directory ha sempre almeno 2 entries:

"•"	la directory stessa

"••"	la directory padre

FILENAME SINONIMi

Un file può avere più filename (ma sempre un solo i-number)

Esempio:

Il file 107 ha 3 links

PATHNAMES

Ogni file viene identificato univocamente specificando il suo pathname, che individua il cammino dalla root-directory al file

Esempio:

TIPICHE DIRECTORIES DI SISTEMA

/bin

comandi eseguibili

/dev

files speciali (I/O devices)

/etc

files per l'amministrazione del sistema, ad esempio:

/etc/passwd

/etc/termcap

/lib

librerie di programmi

/lost+found

/tmp

area temporanea

/usr

home directories

N.B. La struttura varia da versione a versione

HOME DIRECTORIES

•	Ad ogni utente viene assegnata, ad opera del system administrator, una directory di sua proprietà (home directory) che ha come nome lo username del suo proprietario

•	Ad essa, l'utente potrà appendere tutti i files (o subdirectories) che desidera

•	Spesso (ma non sempre) le home directories sono sotto /usr:

•	Per denotare la propria home directory si può usare l'abbreviazione "~"

CURRENT WORKING DIRECTORY

•	Ogni utente opera, ad ogni istante, su una directory corrente, o working directory

•	Subito dopo il login, la working directory è la home directory dell'utente

•	L'utente può cambiare la working directory con apposito comando (cd)

PATHNAMES RELATIVI

Ogni file può essere identificato univocamente specificando solamente il suo pathname relativo alla working directory

Esempio:

files speciali

•	Ogni device di I/O viene visto, a tutti gli effetti, come un file (file speciale)

•	Richieste di lettura/scrittura da/a files speciali causano operazioni di input/output dai/ai devices associati

Esempio:

files speciali: VANtaggi

File & device independence

In Unix i programmi non sanno se operano su un file o su un device

attributi di un file unix

Per ogni file (ordinario, directory, speciale) Unix mantiene le seguenti informazioni nel descrittore del file:

| Tipo | ordinario, directory, speciale? |
| --- | --- |
| Posizione | dove si trova? |
| Dimensione | quanto è grande? |
| Numero di links | quanti nomi ha? |
| Proprietario | chi lo possiede? |
| Permessi | chi può usarlo e come? |
| Creazione | quando è stato creato? |
| Modifica | quando è stato modificato più di recente? |
| Accesso | quando è stato l'accesso più recente? |

file SYSTEM "montabile"

Un file system Unix è sempre unico, ma può avere parti residenti su device rimuovibili (es. dischetti)

Queste parti devono essere:

•	"montate" prima di potervi accedere (mount)

•	"smontate" prima di rimuovere il supporto (umount)

La stessa tecnica si usa per suddividere il file system fra diversi device, anche se non rimuovibili

nota storica

Il file system Unix, negli anni, si è evoluto da sistema di files locali a sistemi di files distribuiti (ad esempio nfs)

L’interfaccia (system calls) verso il file system è ri-masta invece abbastanza stabile

Oggi normalmente il kernel è in grado di suppor-tare file system multipli, (coesistenti sulla stessa macchina)

Nel seguito si descrive s5fs (il file system originale di System V)

2. ORGANIZZAZIONE DEL FILE SYSTEM SU DISCO

struttura di un disco

Ogni disco è suddiviso in zone contigue dette dischi logici (o volumi, o partizioni)

Ogni file system è interamente contenuto in un volume, ed ogni volume può contenere un solo file system

Per creare un file system si usa il comando mkfs

La dimensione dei volumi è fissa, e specificata al momento della creazione del file system

Montaggio e smontaggio

Un file system può essere montato su altri file system mediante il comando mount (e smontato  mediante il comando umount)

Esempio:

BLOCCHI

Ogni volume è suddiviso in blocchi di dimensio-ne fissa (512, 1024, 2048 o più bytes a seconda della versione di sistema)

Un blocco costituisce la unità di allocazione a un file e la unità di accesso al disco

struttura di UN VOLUME

Un volume è suddiviso in quattro aree distinte:

Le aree hanno dimensione fissa definita al momento della configurazione del sistema

area di BOOTSTRAP

Non serve per gestire i files: contiene il programma di bootstrap per la inizializzazione del sistema

Si usa l'area di bootstrap del volume che contiene il root file system (ma per uniformità c’è su ogni volume)

AREA DEI BLOCCHI DATI

•	Contiene i blocchi dati di tutti i file del file system, e i blocchi liberi, che possono essere allocati ai files

•	I blocchi vengono allocati ai vari file e deallocati 
quando necessario: pertanto i blocchi di un file non sono necessariamente contigui

•	Tutti i blocchi liberi sono collegati in una free-block list, la cui testa è  nel superblocco

•	Gli indirizzi dei blocchi dati di un file sono nel descrittore del file (contenuto nella i-list)

AREA DEI DESCRITTORI DI FILE (I-LIST)

•	È una tabella di descrittori di file denominati
i-node (“index-node”)

•	Ciascun i-node è accessibile attraverso il suo indice nella tabella (i-number):

i-node

Un i-node contiene gli attributi di un file, e cioè:

tabella degli indirizzi ai blocchi dati

È composta di 13 indirizzi, e si basa su una struttura a quattro livelli:

ESEMPIO

Ipotesi:	blocco:	1 Kb

indirizzo:	4 bytes

1024/4 = 256 indirizzi per blocco

Come accedere al byte 12500 di un file?

12500/1024 = 12 con resto 212

quindi devo accedee al 212-esimo 				byte del 13-esimo blocco del file

CAPACITà DI INDIRIZZAMENTO

Ipotesi:	blocco:	1 Kb

indirizzo:	4 bytes

1024/4 = 256 indirizzi per blocco

Dimensione massima indirizzabile:

10 * 1 Kb	= 10 Kb	+

256 * 1 Kb	= 256 Kb	+

256 * 256 * 1 Kb	= 64 Mb	+

256 * 256 * 256 * 1 Kb 	= 16 Gb	=

> 16 GB per file

NB:	In ogni caso, poichè 32 bit indirizzano solo fino a 4 Gb (232), la dimensione è limitata a 4 Gb per file

PRESTAZIONI

La struttura di indirizzamento a un file privilegia i file piccoli rispetto ai file grandi

Nota:

In una tipica installazione Unix, la maggior parte dei file ha dimensioni molto piccole.

Ad esempio, uno studio su un campione di circa 20.000 files ha dato questi risultati:

48%	dei files:	<= 1 Kb

85%	dei files	<= 8 Kb

permessi

12 bit:

Sticky bit: permette di richiedere al kernel che l’immagine di un processo resti allocata nell’area di swap anche dopo la sua terminazione (utile per programmi frequentemente utilizzati, es. vi)

AREA DI CONTROLLO (O SUPERBLOCCO)

È un singolo blocco, e contiene informazioni
globali sul volume:

•	dimensione del volume (# blocchi)

•	informazioni per gestione blocchi liberi (numero dei blocchi liberi nel volume, testa della free-block list, flag di lock della free-block list

•	dimensione della i-list

•	informazioni per gestione i-nodes liberi (numero degli i-node liberi, cache degli i-node liberi, flag di lock per la lista degli i-node liberi)

•	flag che indica se il superblocco è stato modificato

aggiornamento del superblocco

Per motivi di efficienza, copia del superblocco sta normalmente in memoria...

... e il sistema lo registra periodicamente su disco, se è stato modificato

SUPERBLOCCO: CRITICITà

Il superblocco è un’area critica, senza la quale l’in-tero file system non è più accessibile

Che cosa può capitare:

1.	Il blocco fisico di disco su cui risiede può rovinarsi

2. Il sistema può cadere prima dell'allineamento fra superblocco in memoria e su disco

Architettura molto pericolosa!

free-block list

Vantaggi:

Con 1 accesso al disco (al massimo) posso:

•	ottenere gli indirizzi di molti blocchi liberi

•	liberare molti blocchi

(Una normale lista lineare permetterebbe di ottenere un solo blocco alla volta)

CACHING DEGLI i-nodes liberi

Nel superblocco viene mantenuto un elenco di i-number di i-node liberi (“caching”)

•	Quando serve un i-node libero, dalla cache viene prelevato un i-number (se c’è)

•	Quando la cache è vuota, la si rialimenta scandendo la i-list per cercare altri i-node liberi (campo “tipo-file” a 0)

(Ci si ricorda l’ultimo i-node letto nella i-list, e la prossima ricerca riparte da lì)

•	In tal modo, gli i-node liberati vengono riutilizzati

(Questo approccio non è utilizzabile per i blocchi liberi, perché questi non sono riconoscibili)

struttura di una directory

In System V:

Quindi il numero massimo di file è 65535 (0 non è un i-number valido)

Più in generale (Posix):

struct dirent {

ino_t  d_ino;  				/* i-number */

char d_name[NAME_MAX+1]	/*null-											terminated 										filename */

};

ACCESSO A UN FILE: ESEMPIO

Visione logica:

Pathname del file da accedere: /usr/f1

Visione fisica:

NB: Si suppone per semplicità che tutti i file e la i-list occupino un solo blocco

s5fs: VANTAGGI E SVANTAGGI

Vantaggi:

•	semplicità

Svantaggi:

•	superblocco: se si rovina, l’intero file system diventa inutilizzabile

•	allocazione fisica: non è ottimizzata (-> lunghi tempi di seek), ad es.:

••	i-node tutti a inizio volume in ordine ca-suale, dati tutti in fondo

••	frammentazione dei files crescente con l’uso

•	block size fisso: se cresce, migliorano le pre-stazioni ma peggiora l’utilizzo dello spazio di-sco (in media, ogni file spreca metà dell’ultimo blocco)

•	limiti: sui filename (14 crt) e sul numero massimo di files (65535)

IL FAST FILE SYSTEM (FFS) DI BERKELEY

Principali miglioramenti rispetto a s5fs:

•	filename fino a 256 caratteri

•	ogni partizione è suddivisa in gruppi di cilindri contigui, ciascuno con proprie informazioni di servizio: ciò permette di adottare particolari strategie per tenere vicini dati correlati

•	il superblocco è spezzato in più parti, che sono duplicate per sicurezza

•	file system diversi possono avere block size diversi (2n, non inferiore a 4096 bytes)
(es. due livelli di indirettezza bastano per 4 Gb)

•	un blocco é suddiviso in n frammenti di almeno 512 bytes (n fisso per ogni file system)

•	l’ultimo blocco di un file può essere parziale
(1 o più frammenti)

# Footnotes

Mullender, Tanenbaum, Immediate Files, in Software Practice and Experience, Aprile 1984

# Text boxes

........

Area di bootstrap

Area di controllo (o superblocco)

Area dei descrittori di file (i-list)

Area dei blocchi dati

Volume

descrittore del file

di i-number n

(64 bytes)

Area blocchi dati

3

1

2

3

1

2

Super

blocco

File A

File B

Free

i-list

01 ... n .........max

usr

f2

bin

f1

/

i-list

Area blocchi dati

...

...

112

57

1

...

usr

.....

4

112

f1

f2

.....

.....

/

.....

bin

x

57

user

.....

.....

f1

<dati>